ПРОТИВОЗАДИРНЫЕ ПАСТЫ И КОМПАУНДЫ ДЛЯ БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

HUSKEY GOLD KING – Продукт высшего качества, рецептированный для максимальной производительности в предельных условиях эксплуатации, включая высокие температуры (до +816(С). Обеспечивает защиту тонконарезных резьбовых соединений против истирания, вымывания, протечек, коррозии, ржавчины, и т.п. Обеспечивает герметизацию, смазывание и уменьшает крутящий момент. HUSKEY GOLD KING состоит из порошков чистого металлического цинка, меди и аморфного графита, смешанных с нелетучей, высокоадгезионной пластичной смазкой.

Упаковка: 3,79 л ведро; 7,57 л ведро; 13,25 л ведро; 18,93 л ведро.

HUSKEY RB-3 – рекомендуется для бурильных замков и воротников буров (удлинителей), с буксовыми подшипниками и буровыми долотами, используемых в высокотемпературных буровых работах. Превосходно снижает вращающий момент на выкручивание – устраняет металлоистирания и «сухие соединения».

Упаковка: 13,25 л ведро; 18,93 л ведро.

HUSKEY GOLD BRONZE – мощный, средней ценовой категории противозадирный компаунд для бурильных замков и воротников буров (удлинителей) с буксовыми подшипниками и шарошечными буровыми долотами, используемых в тяжелом опорном бурении. HUSKEY GOLD BRONZE особенно эффективен для направленного бурения. Компаунд защищает бурильную колонну от заклинивания (вследствие недостатка смазки и перегрева), выпучивания, истирания или протечки. Содержит металлический цинк, чешуйки меди и аморфный графит вместе с ингибитором коррозии и противоокислительной присадкой.

Упаковка: 3,79 л ведро; 13,25 л ведро; 18,93 л ведро.

HUSKEY RB-2 – один из наших наиболее многоцелевых противозадирных и герметизирующих резьбу компаундов. Рецептирован, как противозаклинивающий состав для воротников буров (удлинителей) и бурильных замков, так и герметизации бурильных (обсадных) и насосно-компрессорных труб. Содержит чистый металлический цинк и аморфный графит, смешанных с высокотемпературной смазкой. Паста HUSKEY RB-2 чрезвычайно эффективна для наклонно-направленного бурения.

Упаковка: 13,25 л ведро; 18,93 л ведро.

HUSKEY 888 – недорогой, неметаллический, универсальный состав для воротников буров (удлинителей) и бурильных замков. Соответствует требованиям Бюллетеня 5A3 Американского института нефти (API). Обеспечивает отличную защиту, как для роторных бурильных замков, так и удлинителей при бурении скважин средней глубины. Благодаря содержанию уникальных присадок, HUSKEY 888 превосходный выбор для герметизации бурильных (обсадных) и насосно-компрессорных труб.

Упаковка: 13,25 л ведро; 18,93 л ведро.

HUSKEY API SPECIAL – герметизирующий компаунд высокого давления, благодаря высокому содержанию (64%) твердых смазывающих добавок. Является промышленным стандартом для насосно-компрессорных и бурильных (обсадных) труб, используемых в глубоких высоконапорных скважинах. Продукт соответствует новым требованиям Бюллетеня 5А2 и Бюллетеня 5A3 Американского института нефти (API).

Упаковка: 3,79 л ведро; 13,25 л ведро; 18,93 л ведро.

HUSKEY Z-40, Z-50, Z-60 – эти компаунды рецептированны в соответствии с рекомендациями Американского института нефти (API), изложенными в Приложении F, Спецификация 7: Спецификация Роторного Бурового Оборудования.

Z-40 (40% цинка), Z-50 (50% цинка), Z-60 (60% цинка) изготовлены из чистого металлического цинка, смешанным с высококачественной пластичной смазкой. Рекомендуются для использования в бурильных замках и воротниках буров (удлинителей) с высоким крутящим моментом, тяжелым весом, высокой скоростью бурения в тяжелых породах. Содержат меньше чем 0,03% серы. Также рекомендуются для производителей бурильных замков и буровых коронок.

Упаковка: 7,57 л ведро; 18,93 л ведро.

HUSKEY THERMOSEAL 2 – высокотемпературный герметизирующий компаунд, рецептированный обеспечивать максимальную защиту от теплового разрушения или потери газа или жидкости из-за неплотности соединений насосно-компрессорных или обсадных (бурильных) труб General Electric при давлении до 700 кг/см² и температуры до +371 (С.

Устраняет заедание (заклинивания) и пластическую деформацию резьбы соединений обсадных или бурильных труб при тепловом воздействии. Рекомендуются при нагнетания перегретого пара для обслуживании обсадных колонн.

Упаковка: 13,25 л ведро.

HUSKEY C-70-XL ANTI-SEIZE COMPOUND FOR ROCK DRILL STEEL JOINTS AND COUPLINGS – противозаклинивающий компаунд для стальных соединений, муфт навесных бурильных молотков (перфораторов). Это специальный продукт применяется, главным образом в горной промышленности для ударного бурения. Компаунд обеспечивает полную защиту от экстремальной вибрации в результате ударных нагрузок. Он не плавится, не коксуется и работает при максимально тяжелых условиях.

Рабочая температура: –20° до + 371 °C.

Упаковка: 3,79 л ведро; 7,57 л ведро; 13,25 л ведро; 18,93 л ведро.

### ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ СОСТАВЫ

HUSKEY ENVIRO-EEZ – экологически чистый, неметаллический, не содержащий нефтепродукты, универсальный компаунд для бурильных замков, который может использоваться на всем протяжении колонны бурильных труб. Рецептирован как сбалансированная смесь природных, неорганических противоизносостойких и антикоррозийных присадок, гомогенизованных в неплавящийся основной компонент синтетической консистентной смазки.

Спецификации и Одобрения: NSF/U.S.D.A класс H-2.

Упаковка: 3,79 л ведро; 7,57 л ведро; 13,25 л ведро; 18,93 л ведро.

HUSKEY MONITOR WELL DRILLING COMPAUND – высокоэффективный, синтетический компаунд для резьбы, предназначенный удовлетворять задаче контроля анализа скважины и не мешать обнаружению летучих органических химикалий. Компаунд полностью соответствует строгим допускаемым пределам на тестовое техническое задание, изложенным в перечне следов металлов Управления охраны окружающей среды (EPA) и в нормативах EPA 608, 624 и 625.

Упаковка: 3,79 л ведро; 7,57 л ведро; 13,25 л ведро.

### ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ

Смазка для стальных тросов (HUSKEY WIRELINE DRESSING) – Очень вязкая не содержащая асфальт смазка, обогащенная дисульфид молибденом и графитом. Проникает глубоко в сердечник проволочного троса или цепи, полностью защищая сердечник и все металлические поверхности от влаги, соленой воды, химических веществ и иных вызывающих коррозию агентов. Растворитель смазки легко испаряется, оставляя клейкую пленку, которая не притягивает пыль и грязь. Область применения включает стальные канаты, цепи открытых роликовых конвейеров, поверхности скольжения, открытые механизмы и т.д. Не содержит хлорсодержащих растворителей.

Рабочая температура: -20( – +232 (С.

Упаковка: 18,93 металлическое ведро, 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка.

СОСТАВЫ ПРОТИВ ЗАЕДАНИЯ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ И ГЕРМЕТИКИ

Компаунд TFX-10 (HUSKEY TFX-10 PTFE THREAD SEALING COMPOUND) – Нетоксичный, невысыхающий, герметизирующий компаунд для уплотнения резьбовых соединений, содержащий смесь частичек политетрафторэтилена и других инертных, твердых наполнителей в неплавящейся консистентной смазке. Разработан для обеспечения надежной герметизации от протечек. HUSKEY TFX-10 не содержит каких-либо растворителей или свинцовых, графитовых, молибденовых или глиняных наполнителей. Он используется для герметизации любых резьбовых сочленений на трубах из пластмассы, алюминия, никелево-медного сплава, стали, нержавеющей стали и других металлов, несущих воду, пар, природный газ, LPG (сжиженный нефтяной газ), фреон, топливо, растворители и другие продукты. Компаунд, также эффективен на соединительных деталях, трубопроводных пробках, болтах, фланцевых уплотнениях и как часть прокладки или набивки.

Рабочая температура: -38( ÷ +288 (С. 					Цвет – Белый.

Рабочее давление: до 700 кг/см² (газы), до 210 кг/см² (жидкости).

Упаковка: 0,24 л банка с кистью; 0,47 л банка с кистью; 3,79 л ведро; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка.

Компаунд HUSKEY 400 (HUSKEY 400 THREAD SEALANT & ANTI-SEIZE COMPOUND) – Экономичный, универсальный, нетоксичный и невысыхающий герметизирующий компаунд для защиты от заедания резьбовых соединений не содержащий металлических добавок. Предназначен для получения герметизирующих уплотнений всех резьбовых соединений на трубопроводах для перекачки различных жидкостей и газов во многих отраслях промышленности. Компаунд HUSKEY 400 не содержит каких-либо растворителей или свинцовых, графитовых, молибденовых и глиняных наполнителей.

Рабочая температура: -10( (нанесение кистью) ÷ +232 (С; сухой остаток до +982 (С.

Рабочее давление: до 560 кг/см². 						Цвет – Кремовый.

Упаковка: 0,24 л банка с кистью; 0,47 л банка с кистью; 3,79 л ведро; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка.

Компаунд FG-1800 (HUSKEY FG-1800 FOOD GRADE ANTI-SEIZE AND THREAD SEALING COMPOUND) – Многоцелевой, синтетический, класса H-1, нетоксичный, невысыхающий противозадирный и герметизирующий состав для резьбы обогащенный политетрафторэтиленом. Это надежный материал для уплотнений всех резьбовых соединений на трубопроводах, переносящих широкие разновидности жидкостей и газов. Благодаря своим замечательным противозадирным и смазывающим характеристикам, он защищает резьбовые соединения от заедания и коррозионного истирания при высоких температурах до +982 (С.

Спецификации и Одобрения: Спецификация Военного ведомства MIL-A-907E. 
Цвет – Белый.

Сертифицирована NSF/ U.S.D.A. Класс H-1	Разрешен законами иудаизма.

Упаковка: 0,24 л банка с кистью; 0,47 л банка с кистью; 3,79 л ведро; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка.

Молибденовая паста (HUSKEY MOLY PASTE. ASSEMBLY LUBRICANT & ANTI-SEIZE COMPOUND) – Смазочный материал для сверхтяжелых условий работы и защиты от заедания, в котором используется специальная смесь добавок (в т.ч. 25% дисульфид молибдена) для предотвращения заклинивания во время операций пуска. Снижает крутящий момент и перекашивание во время запрессовки и защищает от коррозионно-механического изнашивания и холодной сварки движущихся частей.

Рабочая температура: -35( ÷ +400 (С. 				Цвет – Темно-серый.

Рабочее давление: до 35000 кг/см².

Упаковка: 10 г п/э пакетик; 0,24 л банка с кистью; 0,47 л банка с кистью; 3,79 л ведро; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 литра бочка.

Никелевая паста 684 (HUSKEY 684 NICKEL ANTI-SEIZE COMPOUND) – Противозадирная смазочная паста для сверхтяжелых условий работы, содержащая сбалансированную смесь чистого никеля и графита, гомогенизированную в полусинтетическую, неплавящуюся смазочную основу. Паста 684 не содержит каких-либо наполнителей из серы, свинца, меди, галогена или глины и разработана для полной защиты резьбовых фитингов и любых металлических поверхностей, подверженных коррозионному и кислотному воздействию или высоким температурам (до 1427  С). Она рекомендуется для применения в узлах, где не допускается присутствие медных частиц.

Никелевая паста HUSKEY 684 находит широкое применение на химических и нефтехимических производствах, металлургических заводах и электростанциях. Например, болты трубопроводов, фитинги, теплообменники, шарниры печей, детали камер сгорания, литейных машин и т.п.

Спецификации и Одобрения: Спецификация Военного ведомства MIL-A-907E.

Цвет – Темно-серый.

*ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КИСЛОРОДНЫХ И ГСН (газ сжиженный нефтяной) ТРУБОПРОВОДАХ.

Упаковка: 0,24 л банка с кистью; 0,47 л банка с кистью; 3,79 л ведро; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка.

Паста 2000 (HUSKEY 2000 LUBRICATING PASTE AND ANTI-SEIZE COMPOUND) – Медьсодержащий, противозаклинивающий компаунд и противозадирная смазка для полной защиты резьбовых соединений, винтовых фитингов, инструментов и металлических поверхностей при сверхтяжелых внешних условиях и высоких температурах. HUSKEY 2000 рецептирован из специально подобранных, понижающих трение твердых смазочных добавок и металлических порошков наивысшего качества, компаундированных в частично синтетическое масло-основу. Этот состав испытан на резьбовых соединениях бесчисленное количество раз. Резьбовые детали могут быть быстро разобраны и вновь собраны без повреждений. Компаунд защищает резьбу вплоть до +1100 (С, предупреждает коррозию, устраняет истирание и повреждение резьбы и обеспечивает смазыванием для легкой разборки. Он применяется на большинстве металлов, включая чугун, сталь, нержавеющую сталь, никель, медь, латунь, бронзу, титан, алюминий и монель металл (никелево-медный сплав).

Компаунд идеально подходит для оборудования в морском, северном и тропическом исполнении и незаменимый материал для планово-предупредительного ремонта, позволяющий снизить стоимость и время обслуживания оборудования.

Спецификации и Одобрения: Спецификация Военного ведомства США MIL-A-907E; NSF/U.S.D.A класс H-2; DANA Corp.

Рабочая температура: -184( ÷ +1100 (С. 				Цвет – Медно-серый.

Упаковка: 3 г п/э пакетик; 0,24 л банка с кистью; 0,47 л банка с кистью; 3,79 л ведро; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка.

Медная паста 341 (HUSKEY 341 COPPER ANTI-SEIZE COMPOUND) – Недорогой противозаклинивающий компаунд и противозадирная смазка для экстремально тяжелых условий работы.

Применение аналогично пасте HUSKEY 2000 Anti-Seize.

Спецификации и Одобрения: Спецификация Военного ведомства США MIL-A-907E.

Рабочая температура: -18( (нанесение кистью) ÷ +1100 (С. 		Цвет – Темно-медный.

Упаковка: 3,79 л ведро; 7,57 л ведро; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка.

Алюминиевая паста 577 (HUSKEY 577 ALUMINUM ANTI-SEIZE COMPOUND) – Недорогой противозаклинивающий компаунд и противозадирная смазка для экстремально тяжелых условий работы.

Рабочая температура: -18( (нанесение кистью) ÷ +1100 (С. 		Цвет – Светло-серый.

Упаковка: 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка.

### МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

Универсальный очиститель HUSKEY (HUSKEY BIO-DEGRADABLE RIG CLEANER) – не разъедающий, высококонцентрированный моющий порошок. Эффективен, экономичен, безопасен и разлагаем микроорганизмами. Рецептирован для широкого применения на любых поверхностях в нефтедобывающей отрасли, промышленности, морском и автомобильном транспорте, сельском хозяйстве и домашнем использовании. Удаляет большинство прочных смол, смазок, масел, буровых растворов и т.п. Не повреждает окрашенные поверхности и не оставляет пленку. Может быть использован как безнапорный промывочный раствор или в пароочистителях.

Упаковка: 18,93 литра ведро, нержавеющее и пригодное для повторного использования.

РАСПЫЛЯЕМЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Материал HUSKEY для смазки цепей и тросов (HUSKEY CHAIN & CABLE LUBE) – Уникальный распыляемый материал, образующий тонкую пленку, со сверхвысокими эксплуатационными качествами для предупреждения износа и коррозии цепей и тросов. Полупрозрачная плёнка почти не видима и сухая. На ней не задерживается вызывающая износ абразивная грязь. Может поставляться также в не расфасованном виде.

Рабочая температура: -57( – + 77 (С.

Упаковка: 311,8 г (нетто) аэрозольный баллончик; 3,79 л канистра; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка.

Растворитель ржавчины (HUSKEY RUST RELEASE) – противокоррозионная, пропиточная жидкость для очень тяжелых условий работы, в состав которой входит уникальный синтетический воск, проникающий в ржавые, подвергшиеся действию коррозии или «смерзшиеся» детали и облегчающий последующую разборку. HUSKEY RUST RELEASE вытесняет влагу, оставляя долговечную парафинообразную смазку и защитную пленку. Может поставляться также в не расфасованном виде.

Упаковка: 311,8 г (нетто) аэрозольный баллончик; 3,79 л канистра; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка.

© Перевод на русский язык К.В. Гунин, 2003.

Web: http://www.huskey.ru/ ( http://www.huskey.com.ua/ ( http://www.huskey.com/

Форум по применению, выбору и подбору специальных смазочных материалов http://www.huskey.ru/phorum/

20/11/07